Инструкция по перепрошивке Qumo FLAME

- Перед прошивкой зарядите полностью аккумулятор.

- Запустите программу для перепрошивки «Run MfgTool.exe».

- Вы увидите окно как показано ниже на картинке. На Qumo Flame зажмите кнопку «Volume+» и подсоедените планшет к компьютеру. Когда компьютер распознает планшет, в панели состояния должно появится устройство «Freescale i.MX51 USB BulkIO Device». Можно отпустить кнопку «Volume+» на планшете.

- Внимание

Если компьютер попросит установить драйвера для планшета, то все необходимые драйвера находятся в папке «Drivers».

- Нажмите Start/Stop для начала прошивки

- Внимание

Не отсоединяйте планшет от компьютера во время прошивки. Это может повредить устройство.

- Когда прошивка завершится, в панели состояния появится надпись «Operations Complete». Отсоедините устройство и нажмите кнопку «RESET» на нем. После этого включите устройство. Первая загрузка планшета, после прошивки, может проходить дольше, чем обычно. После загрузки планшета проверьте версию прошивки Настройки - О Qumo Flame.

# Text boxes

USB Port

Assignment

Панель состояния

Меню Items

Start/Stop